Периодичность выполнения работ и услуг по текущему содержанию и ремонту МКД

| Наименование статьи | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Текущее содержание общего имущества дома |  |
| 1.Осмотр общего имущества. Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации, относящихся к общему имуществу: | По мере необходимости |
| 1.1 Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб и др. | По мере необходимости |
| 1.2 Регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | По мере необходимости |
| 1.3 Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др. | 1 раз в год |
| 1.4 Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах | 2 раза в год |
| 1.5 Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | По мере необходимости |
| 1.6 Регулировка и наладка систем центрального отопления | По мере необходимости |
| 1.7 Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 2 раза в год |
| 1.8 Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости |
| 1.9 Очистка кровли от мусора, грязи, листвы | 2 раза в год |
| 2. Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования |  |
| 2.1 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | По мере необходимости |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством Российской Федерации |  |
| 3.1 Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 3.2 Замена разбитых стекол, окон и ремонт дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | По мере необходимости |
| 3.3 Утепление чердачных перекрытий | По мере необходимости |
| 3.4 Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |
| 3.5 Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд | 1 раз в год |
| 3.6 Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных продухов | 1 раз в год |
| 4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка |  |
| 4.1 Уборка и очистка придомовой территории | 6 раз в неделю |
| 4.2 Посыпка территории песком в зимнее время | По мере необходимости |
| 4.3 Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов | 2 раза в год |
| 4,4 Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 4,5 Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
| 4.6Уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
| 5. Проверка наличия тяги и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 6. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |
| 6.1 Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | 2 раза в год |
| 6.2 Консервация поливочных систем | 1 раз в год |
| 7. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества |  |
| 7.1 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период -укрепление водосточных труб, прочистка колен и воронок | По мере необходимости |
| , расконсервирование поливочных систем | 1 раз в год |
| 7.2 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период -утепление трубопроводов в подвальных помещениях ,укрепление и ремонт парапетных ограждений, ремонт, регулировка и испытание системы отопления, уплотнение сгонов на внутридомовых инженерных сетях, относящихся к общему имуществу. | По мере необходимости |
| 8. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | постоянно |
| 2. Текущий ремонт общего имущества |  |
| 10. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска | По мере необходимости |
| 11 Ремонт отдельных участков кровли | По мере необходимости |
| 12.Укрепление ремонт и замена водосточных труб, колен и воронок. | По мере необходимости |
| 13.Ремонт , устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и др.кровель. | По мере необходимости |
| 14. Ремонт окон и дверей, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений (замена разбитых стекол, окон и дверей) в местах общего пользования. | По мере необходимости |
| 15.Ремонт, восстановление и замена дверных пружин, частичная замена и укрепление металлических перил. | По мере необходимости |
| 16.Ремонт и восстановление отдельных элементов крылец входа в подъезды и подвалы. | По мере необходимости |
| 17. Восстановление или замена козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | По мере необходимости |
| 18.Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 19. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах, технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др) | По мере необходимости |
| 20.Заделка выбоин и трещин на поверхностях фасада, восстановление участков штукатурки и облицовки, частичная окраска фасада. | По мере необходимости |
| 21. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения ( стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях) | По мере необходимости |
| 22. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем отопления (стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях) | По мере необходимости |
| 23.Ремонт и замена автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, повреждённых гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользование и технических помещениях. | По мере необходимости |
| 24.Аварийное обслуживание на системах водоснабжения ,теплоснабжения, канализации, электроснабжения. | постоянно |
| 25.Ремонт контейнеров-мусоросборников и ограждение мусорных площадок | По мере необходимости |
| 26.Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом. | По мере необходимости |